Вышка

БАЛАТОН-12

- Назначение изделия.

Передвижная сборно-разборная вышка «Балатон-12» (далее - вышка) предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как  снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

2. Технические характеристики.

2.1 Максимальная высота вышки, м 					21,0

2.2 Максимальная высота рабочей площадки, м			19,9

2.3 Размеры рабочей площадки, м 					1,03 х 2,00

2.4 Нормативная поверхностная нагрузка на рабочий настил, кгс 	200

3. Устройство и принцип работы.

Передвижная вышка (см. приложение 1,2) представляет собой пространственную сборно-разборную металлоконструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами 1, имеющими пять ступеней. Параллельные рамы соединяются между собой стяжками со втулками 4, следующие параллельные рамы устанавливаются во втулки стяжек на штыри предыдущих рам и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой через стяжки 4 диагональными связями 3, которые крепятся на замках флажкового типа, расположенных на рамах и стяжках. Нижние секции вышки устанавливаются на штыри основания 5 и соединяются с основанием диагональными связями 3.

Основание вышки имеет четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка, с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.

На рабочем ярусе вышка имеет настил 7 и настил с люком 8

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена опорами 6. которые крепятся к основной конструкции вышки.

В рабочем ярусе устанавливаются рамы ограждения 2.

При высотах более 13.1 м:

1. Необходимо крепить вышку к стене. Крепление вышки к стене осуществляется через кронштейны и пробки 12 в соответствии с приложением 1.

2. Винтовые опоры устанавливаются на деревянные подкладки.

5. Указания по эксплуатации.

5.1. Металлическая сборно-разборная вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

5.2. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются: соответствие собранного каркаса рабочим чертежам и правильность сборки узлов; правильность и надежность опирания вышки на основание;

наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

5.3. Плановые и периодические осмотры вышки следует производить не реже одного раза в месяц.

6. Указание мер безопасности.

6.1. Настилы вышки должны иметь ровную поверхность.

6.2. Вышка должна быть установлена вертикально, оборудована опорами, расположенными под углом 30 градусов к боковой плоскости и обеспечивающими ее наибольшую устойчивость.

6.3. Необходимо выполнять требования СниП Ш-4-80  «Техника безопасности в строительстве».

7. Транспортирование и хранение.

7.1. Транспортирование вышки может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность элементов вышки от повреждений.

7.2. Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

7.3. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами вышки могут укладываться друг на друга, но не более чем в три яруса.

7.4. Элементы вышки, должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом.

7.5. Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ОЖ 4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

8. Гарантии изготовителя.

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вышки требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.